## Slide 1
本发明技术方案
1 / 2
本发明提出一种基于 HBF 的混合注意力极低比特缓存管理架构，形态为 HBM/HBF 分层缓存模块，
适用于 Agent 多轮对话与前缀复用。以已处理 8K 历史续接新增 4K、达到 12K 为例：
Sink 原精度
INT2 历史
原精度历史窗
Recent 原精度
第一轮
已处理 8K
0
8K
已保留：前 8K 全量 INT2 与原精度 Sink（HBM）；Recent 原精度窗口与完整 SSM（HBF）
续接：SSM 8K＋8K 末窗。精度补充：另读 6K 原精度历史窗
SSM 8K
计算新增 4K
SSM 12K
SSM 随计算更新
第二轮
新增 4K 已处理
原精度历史窗口
5.5K～6K
8K
12K
复用前 8K
新处理 4K
6K 窗口替代同区间 INT2 读取，不恢复 SSM 6K。尾部 Recent 为 11.5K～12K。
示意：n = 2K，原精度为 BF16，W = 512 token，每格 256 token。任务精度效果待验证。
收益：①完整续接混合前缀；②补充历史原精度，减轻所选 KV 的 INT2 量化损失。
Notes: 本页为拟议方案。第一个优势是兼容 INT2 与混合注意力的完整前缀续接，必须同时有同位置完整 SSM、原精度末窗以及 HBM 中可用的 Sink 和 INT2 历史。第二个优势是按需取回中间的原精度 KV 窗口，使所选窗口避免再次承受 INT2 表示误差；整模任务质量和性能尚未验证。原精度在本示例为 BF16，不是将全模型改为 FP32。
示例 n=2K，W=512 token，每格256 token。在合法的已提交位置2K、4K、6K、8K，每个位置保存完整SSM和同位置末尾W个token的原精度窗口。原精度窗口必须在滑出当前Recent并被覆盖前截取。第一轮到6K时已留存[5.5K,6K)原精度窗口，到8K时已留存[7.5K,8K)末窗和完整SSM8K。此时前8K全量INT2历史与原精度Sink保留在HBM，各检查点的Recent原精度窗口和完整SSM保存于HBF，活动计算的窗口与状态工作副本仍在HBM。示意各点都可导出完整状态。若实际引擎只允许某些边界导出，n目标须服从这些边界，轮次提前结束须在合法提交点封口。SSM、对应末窗与HBM中的KV依赖全部齐备后才发布可恢复点。
第一条32格为1格Sink、29格INT2、2格Recent，表示已处理8K。第二条48格表示已处理完新增4K达到12K：第1格Sink，22与23号零起点格为选中的原精度历史窗口[5.5K,6K)，末2格为当前Recent[11.5K,12K)，其余读取INT2。原精度历史窗口和当前Recent是不同角色；同一token区间只采用一种表示，原精度窗口替代而非叠加该区间INT2读取，避免Attention重复计数。
第二轮从SSM8K及8K末窗续接。6K原精度窗口只补充后续Attention读取，不恢复SSM6K，不修改已经形成的SSM8K，也不能逆转此前计算已产生的误差。原精度历史窗口从HBF读回HBM后可在后续多步中复用，不逐query从HBF向AICore供数。旧8K末窗在新增内容刚开始时短时沿用，Recent随已经计算的位置前移；不能在新增4K尚未计算时提前把Recent放到12K尾端。SSM随新增内容计算持续更新至12K。
多个按n保存的成组检查点用于不同位置的前缀命中；如果部署场景只允许连续追加，可将SSM保留简化为每会话最新点。示例不以任意选择历史原精度窗口保证整模质量提高，选窗策略和效果需验证。

## Slide 2
本发明技术方案
2 / 2
HBM 保存常用压缩历史与活动副本，HBF 按 n 保存 SSM 及同位置原精度窗口。
命中位置恢复状态与末窗，另取少量原精度历史窗。AICore 始终从 HBM 取数。
AICore
HBM
高频读取与实时更新
Sink 原精度
相同前缀复用
INT2 全历史
每步注意力读取
当前 Recent
随计算滑动
SSM 工作槽
运行与迁移状态
活动时实时更新
选中的历史原精度窗口
少量读回，在 HBM 复用
HBF
每 n 保存同位置一组
SSM
原精度窗
2K
2K
4K
4K
6K
6K
8K
8K
8K 状态与末窗
6K 窗口作精度补充
每步读写
每 n 保存 SSM
及原精度窗口
8K 状态与末窗
＋选中 6K 历史窗
原精度窗口在覆盖前截取，选中的窗口在 HBM 复用。精度与性能未做硬件实测。
收益：完整 SSM 与原精度末窗配对，支持 INT2 混合注意力的前缀完整续接。
Notes: HBM常驻已接纳前缀的原精度Sink和共享INT2历史，运行时持有当前Recent、SSM工作槽及少量选中的历史原精度窗口。SSM工作槽包含运行、迁移与短等待状态，活动时实时更新。历史SSM检查点及历史原精度KV窗口主要保存在HBF，活动计算所需工作副本在HBM。HBF不备份Sink或INT2。本页没有AICore直连HBF的路径，不要求HBF逐query供数。
SSM和原精度窗口均按n在同一合法提交位置保存。示例n=2K，每点一组完整SSM与W=512 token的原精度末窗。必须先在原精度窗口被覆盖前截取稳定副本，并把SSM、尾窗及HBM KV依赖绑定到同一前缀、位置和版本；依赖全部可用后才发布可恢复点。物理传输可以按设备要求批量组织，但不改变每n保存一组的逻辑。轮次提前结束在合法提交边界封口，避免末段没有可恢复状态。
恢复8K前缀时，从HBF读取SSM8K及其对应8K末窗到HBM，若这些副本仍在HBM可直接使用。另外按预算选取6K原精度历史窗口[5.5K,6K)读回HBM，供后续Attention以原精度替代同区间INT2读取。不会因为选择6K窗口而回退SSM到6K。不同精度表示按token范围排他路由，不重复计入同一段历史。选择的窗口在HBM复用多步，预算上限由系统设置，淘汰时可恢复对同区间INT2的读取。
多个成组检查点用于部分前缀命中或不同位置续接；只连续追加的部署可以简化为保留每会话最新状态。SSM和末窗的兼容性、HBM KV依赖及精度路径须符合恢复合同。新增原精度历史窗口可减少所选KV的直接INT2表示损失，不能逆转过去计算形成的误差，也未证明整模质量、吞吐或时延改善。
公开技术边界：Open Compute Project, OCP HBF Architecture Specification v0.7.0, 2026-08-03，§9、§11、§13.3。原始来源：https://www.opencompute.org/documents/ocp-hbf-architecture-specification-v0-7-0-final-pdf/ 。HBF用于KV缓存与一般分层内存已公开，不能将采用HBF本身作为独立创新。SanDisk背景来源：https://www.sandisk.com/en-gb/company/newsroom/blogs/2025/scaling-beyond-the-wall-inside-sandisks-high-bandwidth-flash-for-ai 。厂商权重读取仿真不能作为本方案硬件验证。